## Slide 1
测量物体的质量
四川省双流艺体中学 许洋

## Slide 2
上节回顾
1、物体所含物质的多少叫 ，
用字母 表示。
2、质量的国际单位是 。
3、质量不随物体的 、 和
而改变。
质量
m
千克（Kg）
位置
形状
状态

## Slide 3
电子秤
案秤
磅秤
杆秤
一、日常生活中常见的质量的测量工具

## Slide 4
二、实验室常用的测质量的工具：
托盘天平和物理天平
托盘天平
物理天平

## Slide 5: 1、称量原理:
当两盘中放置的物体的质量相等时，横梁就处于水平位置
当横梁处于水平位置时，就表示两盘中物体的质量相等
天平的两臂长度相等

## Slide 6
2．托盘天平的构造
分度盘
指针
托盘
横梁
游码
底座
标尺
平衡螺母
砝码
(镊 子)

## Slide 7
3.下面我们具体认识：铭 牌，指针，标尺上的游码，及平衡螺母的作用
托盘天平具体构造的讲解，看前4分钟视频物理实验——托盘天平的构造.mp4

## Slide 8
①、每个天平都有自己的_____，也就是它所能称的最大质量。被测物体的质量_______超过称量。
②、向盘中加减砝码时，要用___，不能用手接触砝码，不能把砝码弄湿、弄脏。
③、潮湿的物体和化学药品_______直接放到天平的托盘中。
称量
不能
镊子
应使用烧杯或者白纸间接称量
不能
4.天平使用注意事项：课前阅读教材114页《托盘天平使用说明》完成下面填空。
三、天平的使用
初中物理实验——托盘天平的
使用.mp4
如果不按照这几点做。1，会损坏天平，2，会使砝码生锈测量不准确，3，会腐蚀托盘。

## Slide 9: 天平使用前对天平进行水平调节；同学们 想：天平的横梁类似于跷跷板两人怎样移 动才能让跷跷板在水平位置保持平衡？
左边男孩
右边女孩

## Slide 10
平衡螺母的调节
甲图
指针偏左，
左边重，
往右调。
指针偏右，
右边重，
往左调。
乙图
左偏右调
右偏左调

## Slide 11
通过视频归纳：天平的使用方法
1、把天平放在水平台上，把 __放在标尺左端零刻线处。
游码
2、调节 ，使指针指在分度盘的 。或者指针在中线左右摆动的幅度____,此时横梁平衡。
平衡螺母
中央
称量前
切记：每次称量前，都要用镊子将游码拨至标尺左端的零刻线处。
相等
托盘天平调平口诀：指针左偏____,右偏____。
右调
左调
同学们动手调节平衡

## Slide 12
3、把被测物体放在 ____中，用______ ___按___________的顺序加减适当的砝码放在 _____中；当所有适当的砝码都使用后,天平仍不平衡，在调节标尺上_________的位置使天平的指针指在分度盘________。
称量时
左盘
镊子
右盘
从大到小
游码
中央
请同学们观看托盘天平的使用视频1.30完成学案的填空。

## Slide 13: 左侧
4（a）天平平衡时左盘被测物体的质量等于右盘所有____的质量加上_____对应的刻度值.（b）在读游码时，以游码______边缘所对标尺的刻度值为准，为什么？
砝码
游码
5、要用镊子将砝码夹回砝码盒，游码拨回零刻度处。
读数时
测量结束时
分度值：0.1g
示数：2.4g
物体质量=砝码质量+游码对应刻度=
27g+2.2g=29.2g

## Slide 14: 教师演示 学生分组实验
物体 | 估测（g） | 实测（g）
铜块 |  | 
铝块 |  | 

## Slide 15
总结天平使用口诀：（小组讨论）
(a)称量前：两放一调平。
(b)称量时：两放一调平。
(c)读数时：砝码游码加起来，物体质量测出来。
(d)结束时：砝码回盒，游码回零。
具体指的是什么？
（读标尺上的游码注意什么？）

## Slide 16: 天平的使用中有两次调平，它们有什么区别？
 | 第一次 | 第二次
在什么时候调平？ |  | 
用什么来调平？ |  | 
怎么样判断天平平衡？ |  | 
思考：
称量前
称量时
用平衡螺母调节
用砝码和游码调节
指针指在分度盘中央
指针指在分度盘中央

## Slide 17
1、在用天平测量矿石的质量时，应将天平放在__________工作台上，游码移至标尺左端的“0”刻度线处，发现指针左右摆动幅度如左图所示，此时应将平衡螺母向_____(选填“左”或“右”)调节，使天平平衡．
2、把烧杯放到天平左盘，当右盘中所加砝码和游码的位置如右图所示时，天平再次平衡．则烧杯的质量是_________g．
把平衡螺母向指针偏向的反方向调节。
水平
右
物体质量=砝码质量+游码对应刻度
78.4
课堂练习

## Slide 18
3、观察如图天平的使用，操作错误有哪些，写三条：
1、应左盘放物体右盘放砝码、
2、向盘中加减砝码时，要用镊子不能用手拿砝码
3、测量前游码未归零。

## Slide 19
作业，思考题
1，如果被测物体和砝码放反了，可以测量出被测物体的质量吗？
2，液体质量怎么用托盘天平来测量？