## Slide 2
家庭照明电路
教室里的日关灯
节日里的一串串彩灯

## Slide 3
1.通过阅读材料和视频资料，学会连接串联电路，用万用表测串联电阻的电阻、电压
2.通过测试数据验证串联电路的特点
学
习
目
标

## Slide 4
1. 电路的连接方式有哪两种？
2. 串联电路有哪些特点？
答. 串联和并联
答. 等流、分压、电阻之和为总电阻
理
论
回
顾

## Slide 5
将1k、2k电阻串联在空白的多孔实验板上，并测试该串联电路的电阻、电压，分析测量结果所满足的特点。
学
习
任
务

## Slide 7
操作要点
测电阻：不通电、选档、读数
测电压：通电、选档、读数

## Slide 8
任
务
实
施
任务一．
电路搭建：在多孔实验板上搭建两个电阻串联的电路

## Slide 9
任
务
实
施
任务二.测电阻
R1 | R2 | R
结论： |  | 
根据手机端接收的微课视频再次学习测电阻方法，
将测量数据填入下列表格

## Slide 10
任
务
实
施
任务三：测电压
学生手机搜索——关键词1.万用表测电压
关键词2.数字万用表测电压
关键词3.数字万用表测直流电压

## Slide 11
任
务
实
施
根据手机端接收的微课视频再次学习测电压的方法，
将测量数据填入下列表格
R1端电压U1 | R2端电压U2 | 总电压U
结论： |  | 

## Slide 12
任
务
点
评
教师讲解，根据参考答案同学们完成自评，评分完成，请组长把评分表交给老师。（数据在误差范围内均视为正确，正确的打√，错误打X，每空1分。）

## Slide 15
拓
展
练
习